121750

Umywalka zbiorowa, ścienna TRIPLO RP

Nr: 121750

Opis do specyfikacji

Umywalka ścienna, 3 stanowiska, 1800 x 500 mm.

Z niewysoką ścianką, aby chronić ścianę przed rozpryskami wody i podnieść standard higieny.

Średnica wewnętrzna umywalek: 310 mm.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,5 mm.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1¼".

Bez przelewu.

Dostarczana ze wspornikami kątowymi i mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 22 kg.