2621EP

Bateria do umywalki z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP BIOSAFE

Nr: 2621EP

Opis do specyfikacji

Bateria do umywalki SECURITHERM z regulatorem ciśnienia H.95 L.110 z higienicznym wyjściem BIOSAFE zintegrowanym w korpusie.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia.

Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu lub zamykania zasilania wody zimnej.

Korpus gładki wewnątrz o bardzo małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Wypływ ograniczony do 4 l/min przy 3 barach.

Pełny uchwyt.

Korpus z chomowanego Inoxu.

Bateria bez ciągadła i korka.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

Obrotowe wężyki z plecionego Inoxu PEX W⅜" z zaworami zwrotnymi i filtrami.