388015

Zawór elektroniczny BINOPTIC

Nr: 388015

Opis do specyfikacji

Elektroniczny zawór stojący do umywalki:

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).

Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Wężyk PEX z filtrem i elektrozaworem Z3/8".

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

Antyblokada wypływu.

Wylewka gładka wewnątrz o małej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Wysokość wylewki: 170 mm do umywalki częściowo zabudowanej.