Skrzynka WIELOFUNKCYJNA TEMPOMATIC

Nr: 441453

Opis do specyfikacji

Wielofunkcyjna skrzynka TEMPOMATIC 8 stanowisk:

Instalacja w pomieszczeniu technicznym lub pod sufitem.

Obsługuje do 8 niezależnych zaworów elektronicznych (8 elektrozaworów i 8 starterów).

Kontrola wypływu (3 l/min do umywalek , 6 l/min do natrysków, 3 l/6 l do WC).

Automatyczne zamknięcie czasowe (regulowane dla każdego punktu).

Możliwość licznych kombinacji (umywalki - natryski - WC).

Funkcja antyblokady: zatrzymanie skrzynki jeśli nastąpią 4 użycia w mniej niż 10 minut lub 10 użyć w mniej niż 30 minut na stanowisko.

Proste podłączenie kabli: wtyki z występem ustalającym.

Funkcja dezynfekcji termicznej i chemicznej.

Programowane dla każdego punktu spłukiwanie okresowe.

Mocowanie wewnętrzne lub zewnętrzne.

10 lat gwarancji.