H9612

Bateria termostatyczna do zlewu SECURITHERM

Nr: H9612

Opis do specyfikacji

Sekwencyjna, stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do zlewu H.105 L.200.

Idealnie przystosowana do wanienek do kąpieli dzieci.

Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i wody zimnej.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Ruchoma wylewka.

Wyciągana, 2-strumieniowa słuchawka (sitko/strumień deszcz).

Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z sekwencyjną regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.

Korpus gładki wewnątrz.

Wypływ nastawiony na 7 l/min.

Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.100.

Mosiężna rura wyjścia wody zmieszanej L.105.

Wężyk słuchawki BIOSAFE z ochroną przed proliferacją bakterii: przezroczysty poliuretan, gładki na zewnątrz i wewnątrz, mała pojemność (wewnątrz Ø6).

Specjalna przeciwaga.

Wężyki PEX W3/8" i wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.