H9739

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM

Nr: H9739

Opis do specyfikacji

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM:

Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i na odwrót).

Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.

Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.

Regulacja temperatury od 25°C do 40°C, ogranicznik temperatury zablokowany na 38°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu lub zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła CLASSIC.

Przyłącze do węża natryskowego Z½".

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne w przyłączach Z¾".

Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z½" Z¾" idealnie przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.