Umywalka ścienna PMR XS

Nr: 120400

Opis do specyfikacji

Umywalka ścienna przystosowana do osób niepełnosprawnych:

niegłęboka umywalka pozwalająca na podjazd wózkiem inwalidzkim.

Średnica wewnętrzna umywalki: 310 mm.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Bez otworu na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1¼".

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 3,9 kg.

[Poprzedni numer katalogowy: 3411400015]