130000

Pisuar HYBRIMATIC FINO

Nr: 130000

Opis do specyfikacji

Indywidualny pisuar wiszący z hybrydowym systemem spłukiwania:

System HYBRIMATIC:

- Zasilanie bateriami litowymi 123 6 V.

- Niewidoczna detekcja cieczy.

- Korek z membraną bez syfonu.

- Elektronika zintegrowana w pisuarze.

- Mikrospłukiwanie przez 1 sekundę po każdym użytkowniku w programie eko (lub 3 sekundy w programie komfort).

- Tryb intensywny: spłukiwanie po okresie intensywnego użytkowania.

- Higieniczne spłukiwanie okresowe przez 7 sekund, co 24 h w programie eko (lub 14 sekund co 12 h w programie komfort): zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i zapychaniu się rur kanalizacyjnych.

- Wypływ nastawiony na 0,07 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

- Zawór odcinający.

Pisuar wiszący FINO bez kołnierza:

- Kompatybilny ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku.

- Inox 304 bakteriostatyczny, wykończenie Inox satynowy.

- Grubość Inoxu: 1,2 mm.

- Dopływ wody z tyłu.

- Poziomy, podtynkowy odpływ wody.