180300

Umywalka na postumencie SXL

Nr: 180300

Opis do specyfikacji

Umywalka na postumencie, uruchamiana stopą.

Możliwość instalacji ściennej i/lub na posadzce.

Inox 304 bakteriostatyczny. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 0,8 mm.

Dostarczana z wylewką „C” i zaworem czasowym,

czas wypływu ~7 sekund.

Prosta konserwacja: panel dostępu z przodu.

Dostarczana z korkiem 1¼″.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 10 kg.

[Poprzedni numer katalogowy: 3410300003]