186100

Umywalka chirurgiczna z wysoką, tylną ścianką

Nr: 186100

Opis do specyfikacji

Umywalka chirurgiczna ścienna z wysoką, tylną ścianką 450 mm.

Przystosowana do szpitali i zakładów opieki zdrowotnej.

Inox 304 bakteriostatyczny. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm.

L. 1400 mm, 2 stanowiska. Z 2 otworami na armaturę Ø22.

Gładka powierzchnia i zaokrąglone wewnętrzne krawędzie dla łatwego

czyszczenia.

Design "Higiena +": ograniczenie nisz bakteryjnych, niewidoczny syfon, łatwe czyszczenie.

Odpływ z prawej strony. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami.

Waga: 34,4 kg.