2211L

Bateria mechaniczna z wyciąganą słuchawką

Nr: 2211L

Opis do specyfikacji

Bateria mechaniczna do zlewu z ruchomą wylewką L.200 H.105.

Wyciągana, 2-strumieniowa słuchawka (sitko/strumień deszcz).

Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus gładki wewnątrz.

Wypływ 12 l/min przy 3 barach.

Mosiężna rura wyjścia wody zmieszanej L.105.

Wężyk słuchawki BIOSAFE z ochroną przed proliferacją bakterii: przezroczysty poliuretan, gładki na zewnątrz i wewnątrz, mała pojemność (wewnątrz Ø6).

Specjalna przeciwwaga.

Korpus z chromowanego mosiądzu i zagięty uchwyt Higiena.

Wężyki PEX W3/8" i wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

10 lat gwarancji.