2436

Sekwencyjna bateria mechaniczna do umywalki

Nr: 2436

Opis do specyfikacji

Ścienna, sekwencyjna bateria mechaniczna do zlewu 90°.

Otwarcie i zmknięcie na wodzie zimnej.

Płaska, ruchoma wylewka dolna L.200  z sitkiem higienicznym, przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.200.

Dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z½" Z¾" idealnie przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.

10 lat gwarancji.