30050P.10P

Antybakteryjna, filtrująca głowica P BIOFIL

Nr: 30050P.10P

Opis do specyfikacji

Antybakteryjna głowica P BIOFIL (z uszczelką) do jednorazowego użytku o progu filtracji 0,1 μm.

Filtrująca głowica z uszczelką, strumień deszcz.

Włókna kanalikowe z hydrofilowego polietylenu.

Powierzchnia filtrująca: 1400 cm².

Wypływ przefiltrowanej wody: 12 l/min przy 3 barach (wypływ z filtra, bez ograniczenia wypływu w armaturze).

Maksymalne ciśnienie: 5 barów.

Maksymalny czas użycia: 62 dni od momentu instalacji.

Kompatybilność i odporność na dezynfekcje chemiczną i termiczną instalacji wodnej.

Niesterylne filtry antybakteryjne CE, klasa I.

Waga: 80 g.