452159

Elektroniczny zestaw natryskowy TEMPOMATIC

Nr: 452159

Opis do specyfikacji

Elektroniczny, zaścienny zestaw natryskowy:

Elektroniczny zawór TEMPOMATIC do zasilania w wodę zmieszaną.

Do ścianki ≤ 155 mm.

Zasilanie przez skrzynkę elektroniczną z elektrozaworem ½".

Transformator 230/12 V.

2 tryby funkcjonowania:

- automatyczne uruchomienie przez detekcję obecności.

- ON/OFF zamierzony przez przybliżenie dłoni na ~10 cm.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).

Regulowany czas wypływu od 30 do 60 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.

Lity, chromowany mosiądz.

Rozeta zintegrowana ze ścianą.

Do ścianki ≤ 155 mm.

Możliwość skrócenia

gwintowanych prowadnic.