463150

Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOMATIC WC

Nr: 463150

Opis do specyfikacji

Elektroniczny zawór zaścienny do spłukiwania bezpośredniego:

Zasilanie sieciowe z elektrozaworem 1".

Transformator 230/12 V.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Instalacja zaścienna do ścianki ≤ 160 mm.

Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.

Czas wypływu ~7 sekund z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.

Regulacja odległości detekcji i wypływu.

Zawór odcinający WW1".

Zawór antyskażeniowy Ø32.

Element łączący Ø32/55.

Rozeta zintegrowana ze ścianą.

Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

Wypływ podstawowy: 1 l/s.

Przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza.