463326

Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOMATIC WC

Nr: 463326

Opis do specyfikacji

Elektroniczny zawór podtynkowy do spłukiwania bezpośredniego:

Zasilanie sieciowe z elektrozaworem 1".

Transformator 230/12 V.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Skrzynka podtynkowa pod płytą Inox satynowy 320 x 220 mm.

Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.

Zamierzone uruchaminaie (przez przybliżenie dłoni na odległość 10 cm) lub automatyczne po oddaleniu się użytkownika.

Czas wypływu ~7 sekund z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.

Regulacja odległości detekcji i wypływu.

Zawór odcinający WW1".

Zawór antyskażeniowy Ø32.

Element łączący Ø32/55.

Wypływ podstawowy: 1 l/s.

Przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza.

10 lat gwarancji.

Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka i