5163P1

Składana poręcz łukowa Ø33,7, L. 650 mm

Nr: 5163P1

Opis do specyfikacji

Składana poręcz łukowa Ø 33,7 dla osób niepełnosprawnych.

Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu się. Do WC lub natrysku. W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku. W pozycji podniesionej może być złożona do ściany przez prosty obrót celem oszczędności przestrzeni.

Wymiary: 650 x 290 x 110 mm.

Rura Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Widoczne mocowania na płycie montażowej Inox 304, 2,5 mm grubości.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.