5170E1W

Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø33,7, L. 850 mm

Nr: 5170E1W

Opis do specyfikacji

Uchylna poręcz łukowa Ø33,7 z podporą dla osób niepełnosprawnych.

Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu się. Do WC lub natrysku. W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.

Z podporą składającą się automatycznie. Stosować jako wzmocnienie jeśli mocowanie ścienne jest niewystarczające.

Wymiary: 850 x 780 x 110 mm. Grubość rury: 2 mm.

Rura Inox 304 bakteriostatyczny, wykończenie epoksyd biały.

Widoczne mocowania na płycie montażowej Inox 304, 2,5 mm grubości.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.