5460N

Poręcz natryskowa, prosta Ø32 z uchwytem na suwaku

Nr: 5460N

Opis do specyfikacji

Poręcz natryskowa, prosta z uchwytem na suwaku Ø32 dla osób niepełnosprawnych.

Służy do podtrzymywania się w pozycji stojącej i montażu suwaka. Do natrysku lub wanny.

Ergonomiczny uchwyt na suwaku z Nylonu HR. Możliwość dodania mydelniczki na suwaku (zamawiać osobno).

Wysokość: 1 150 mm.

Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.

Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.

Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne. Ochrona anty-UV.

Przyjemna i ciepła w dotyku.

Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.