5460S

Poręcz natryskowa, prosta Ø32 z uchwytem na suwaku

Nr: 5460S

Opis do specyfikacji

Poręcz natryskowa, prosta z uchwytem na suwaku Ø32 dla osób niepełnosprawnych.

Służy do podtrzymywania się w pozycji stojącej i montażu suwaka. Do natrysku lub wanny.

Ergonomiczny uchwyt na suwaku z chromowanego metalu.

Możliwość dodania mydelniczki na suwaku (zamawiać osobno).

Wysokość: 1 150 mm.

Rura Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłączność metody „ArN-Securitˮ).

Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxu 304.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.