702000

Zawór czasowy TEMPOSTOP 2

Nr: 702000

Opis do specyfikacji

Czasowy zawór stojący do umywalki:

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach,

możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".

Mocowanie przeciwnakrętką.