733016

PREMIX COMPACT

Nr: 733016

Opis do specyfikacji

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C:

Zasilanie od 2 do 7 punktów czerpalnych (w zależności od wypływu).

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, możliwość zablokowania przez instalatora.

Zawory zwrotne i filtry.

Wymagany minimalny wypływ: 5 l/min.

Możliwość dezynfekcji termicznej.

Z½″.

Chromowane korpus i pokrętło.