741550

Zawór czasowy TEMPOSOFT 2

Nr: 741550

Opis do specyfikacji

Czasowy zawór ścienny do umywalki:

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½" L.150 mm.

Dostarczany z niebieską i czerwoną zaślepką.