741943

Zawór czasowy TEMPOSTOP

Nr: 741943

Opis do specyfikacji

Czasowy zawór zaścienny do umywalki:

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".

Przycisk ≤ 200 mm, wylewka ≤ 230 mm.

Kołek antyobrotowy i przeciwnakrętka.

System antyblokady AB: wypływ następuje jedynie po zwolnieniu przycisku.