761627

Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 1

Nr: 761627

Opis do specyfikacji

Czasowy zawór podtynkowy do spłukiwania bezpośredniego:

Płyta Inox satynowy 220 x 170 mm.

Wielomontażowa skrzynka podtynkowa.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Korpus z litego mosiądzu i chromowany przycisk.

Zasilanie liniowe Z¾".

Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.

Wypływ podstawowy: 1 l/s.

10 lat gwarancji.

Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka i