762902

Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 2

Nr: 762902

Opis do specyfikacji

Czasowy zawór podtynkowy do spłukiwania bezpośredniego:

Wielomontażowa skrzynka podtynkowa.

Rozeta Ø195 z chromowanego metalu.

Regulowana głębokość osadzenia od 0 do 20 mm.

Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l.

Delikatne uruchamianie.

Zawór antyskażeniowy.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Korpus z litego mosiądzu.

Przycisk z chromowanego metalu.

Zasilanie liniowe Z¾".

Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.

Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.

Wypływ podstawowy: 1 l/s.

Przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza.

10 lat gwarancji.

Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka i