778757

Zawór do pisuaru TEMPOFLUX

Nr: 778757

Opis do specyfikacji

Czasowy zawór natynkowy:

Do pisuaru DELABIE DELTA.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu nastawiony na ~3 sekundy z możliwością regulacji od 3 do ~7 sekund (patent).

Zawór antyskażeniowy.

Wypływ nastawiony na 0,15 l/sekund przy 3 barach z możliwością regulacji do 0,3 l/s.

Zintegrowany w rozecie innowacyjny system zaworu odcinającego i regulującego wypływ (patent).

Zgodny z wymaganiami normy PN-EN 12541:2005 (poziom hałasu klasa II).

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".

Z chromowaną rurką.

Przyłącza kątowe do zasilania podtynkowego.