790BOX-H9632

Podtynkowa, termostatyczna  bateria natryskowa

Nr: 790BOX-H9632

Opis do specyfikacji

• Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM bez zaworu zwrotnego (ogranicza proliferację bakterii).

Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i na odwrót).

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C. Zablokowany na 39°C ogranicznik temperatury.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do regulacji wypływu i temperatury jednym uchwytem.

Wypływ nastawiony na 9 l/min (sama bateria), 6 l/min przy 3 barach z wylewką natryskową.

Uchwyt Higiena L.100.

Filtry zintegrowane w przyłączach Z¾".

• Wodoszczelna skrzynka podtynkowa pod płytą Inox błyszczacy

160 x 220.

• Głębokość osadzenia regulowana od 10 do 30 mm.

• Do kompletowania ze złączką ścienną lub wylewką natryskową.

• Bateria zgodna z wymaganiami normy NF MM (Milieu Médical - dotyczącej środowiska medycznego).