792354

Panel natryskowy SECURITHERM

Nr: 792354

Opis do specyfikacji

Dwuuchwytowy, termostatyczny panel natryskowy:

Panel Inox, duży model, do instalacji natynkowej.

Zasilanie schowane wężykami Z½″.

Bateria termostatyczna SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik temperatury do 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zamknięcie w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach.

Słuchawka natryskowa z wężem ze szybkozłączką stop i dostarczonym uchwytem ściennym.

Zawory nieczasowe do uruchamiania wylewki natryskowej ROUND i słuchawki natryskowej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Zawory odcinające.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.