9102

Oczomyjka ścienna

Nr: 9102

Opis do specyfikacji

Oczomyjka ścienna uruchamiana ręcznie zawiera:

Miskę Ø250 mm z Inoxu 304, wykończenie epoksyd zielony.

Dwie dysze wyposażone w kapturki ochronne z odpornego na uderzenia, zielonego tworzywa ABS, automatycznie odrzucane w momencie uruchomienia wypływu.

Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworami ¼ obrotu z niklowanego mosiądzu.

Uruchomienie wypływu oczomyjki naciskając dłonią na płytkę. Woda nie przestaje wypływać, jeśli zwolnimy płytkę. Aby zatrzymać wypływ należy pociągnąć płytkę w przeciwnym kierunku.

Wypływ 20 l/min przy 3 barach.

Napowietrzacze z podwójnym filtrem Inox.

Zasilanie w wodę Z½".

Rury ze stali galwanizowanej, wykończenie epoksyd szary.

Płytkę do uruchamiania dłonią ze stali galwanizowanej, wykończenie epoksyd zielony.

Mocowanie ścienne rozetą z mosiądzu (śruby nie są w zestawie).

Znormalizowany znak bezpieczeństwa pierwszej pomocy „oczomyjka”.