9108

Ścienny natrysk bezpieczeństwa

Nr: 9108

Opis do specyfikacji

Ścienny natrysk bezpieczeństwa uruchamiany ręcznie zawiera:

System przeciw zamarzaniu.

Okrągłą wylewkę natryskową Ø250 mm z zielonego, odpornego na uderzenia tworzywa ABS.

Szybkie otwarcie i zamknięcie zaworami ¼ obrotu z niklowanego mosiądzu.

Uruchomienie wypływu pociągając jedynie za trójkątny uchwyt.

Aby zatrzymać wypływ należy podnieść uchwyt.

Wypływ 70 l/min przy 1 barze dynamicznym (120 l/min przy 3 barach dynamicznych).

Zasilanie w wodę W1".

Rury ze stali galwanizowanej, wykończenie epoksyd szary. Uchwyt w kształcie trójkąta z mosiądzu, wykończenie epoksyd zielony.

Znormalizowany znak bezpieczeństwa pierwszej pomocy „natrysk”.

Instalacja zaścienna, podtynkowa lub pod sufitem (przewidzieć kolanko 1" i obręcz).