H9605

Bateria termostatyczna do umywalki SECURITHERM BIOCLIP

Nr: H9605

Opis do specyfikacji

Sekewncyjna, stojąca bateria termostatyczna BIOCLIP SECURITHERM do umywalki, H.85 L.120, bez ciągadła i korka.

Armatura odpinana w łatwy sposób do czyszczenia i dezynfekcji.

Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zamknięcie wypływu wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Brak zaworów zwrotnych.

Prosta wylewka z sitkiem higienicznym bez zatrzymywania zanieczyszczeń i odpornością na dezynfekcję termiczną.

Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury i możliwością przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności.

Wypływ nastawiony na 7 l/min.

Wężyki pleciony Inox z PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.

Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.146.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

10 lat gwarancji.