H9741SHYG

Samoopróżniający, termo. komplet natryskowy SECURITHERM Securitouch

Nr: H9741SHYG

Opis do specyfikacji

Dwuuchwytowy, termostatyczny komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym zawiera:

• Baterię z antyosadową głowicą termostatyczną:

Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zatrzymanie wypływu wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i na odwrót).

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Regulacja temperatury od 25°C do 41°C i podwójny ogranicznik temperatury.

Pierwszy ogranicznik odblokowany do 38°C, drugi ogranicznik zablokowany na 41°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu lub zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Pokrętła ERGO. Dolne przyłącze do węża natryskowego Z½".

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne w przyłączach Z¾".

Dostarczana z 2 standardowymi mimośrodami ściennymi Z½" Z¾".

• Słuchawkę natryskową (nr 813) z wężem (nr 836T3) i chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).

• Złączkę antystagnacyjną WZ½" do instalacji między dolnym przyłączem armatury, a przyłączem do węża natryskowego, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (ogranicza rozwój bakterii) (nr 880).