H9769

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM Securitouch

Nr: H9769

Opis do specyfikacji

Dwuuchwytowa, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii).

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Ochrona antyoparzeniowa: natychmiastowe zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej (i na odwrót).

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.

Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.

Regulacja temperatury do 41°C.

Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy ogranicznik

odblokowany do 39°C, drugi ogranicznik zablokowany na 41°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu lub zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.

Ergonomiczne pokrętła.

Przyłącze do węża natryskowego Z½".

Zintegrowane filtry w przyłączach Z¾".

Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z½" Z¾" idealnie przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF M Médical (dotyczącej środowiska medycznego).